## Slide 1
Femtolaser Amplifier
تقویت کننده لیزر فمتوثانیه
Dr. Aliasghar Ajami
Faculty of Physics, Semnan University
03/08/1400 October 25, 2021

## Slide 2
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
L A S E R
تابش
تقویت
نور
به وسیله
گسیل
القایی

## Slide 3
خواص نور لیزر
طول موج
ناحیه اشعه ایکس نرم به طول موج حدود 10 نانومتر تا فرو سرخ دور با طول موج حدود چند صد میکرومتر
پهنای طیف (تکفامی)
از 0/01 نانو متر (لیزر هلیم-نئون) تا بیش از 100 نانومتر (لیزر فمتوثانیه یاقوت کبود)
جهتمندی
واگرایی از 0/01 درجه (لیزر یگ) تا 50 درجه (لیزر دیود)
درخشایی
همدوسی

## Slide 4
انواع لیزر
لیزر حالت جامد مانند لیزر یگ و یاقوت
لیزر گازی مانند کربن دی اکسید و هلیم-نئون
لیزر رزینه ای مانند رودامین بی
لیزر فیبر نوری
لیزر بخار فلز مانند بخار مس
لیزر دیودی مانند گالیم-آرسناید
لیزر فمتو
Femtolaser
1 fs=10-15 s
یک فمتو ثانیه در مقایسه با یک ثانیه مانند
یک دقیقه در مقایسه با عمر جهان است.

## Slide 5
فمتو لیزر یک لیزر پالسی با طول پالس کمتر از پیکو ثانیه یعنی در محدوده چند فمتوثانیه تا چند صد فمتو ثانیه است.
روشهای پالسی کردن لیزر
Q-switching
Mode-locking
Rotating Mirrors
Electro-optic modulators
Pockels cell
Kerr cell
Acousto-optic modulator
Q-switching

## Slide 6
برای طول خاصی از یک تشدیدگر بسامدها یا طول موج های خاصی تشدید شده و بقیه تقویت نمی شوند.
منظور از مدهای طولی همان طول موجهایی هستند که عملا درون تشدیدگر تقویت می شوند.
مدهای طولی Longitudinal Mode
L
هماهنگ اصلی
هماهنگ دوم
هماهنگ سوم
هماهنگ چهارم

## Slide 7
Ti-Sapphire crystal
Absorption and Emission Spectrum
طیف جذب و تابش کریستال
یاقوت کبود
لیزر Ti-Sapphire معروفترین فمتولیزر است که کوتاهترین پالسها را تولید می کند.
پهنای طیف تابشی کریستال یاقوت کبود بیش از 200 نانومتر است.
بیشینه تابش روی طول موج حدود 800 نانومتر است.
طول کاواک فمتولیزر Ti-Sapp حدود 2 متر است.
خیلی ساده این عدد را شماره مد مرکزی بنامیم.
به عبارتی مرکز تابش هماهنگ شماره 5000000 است.

## Slide 8
طول موج مد مجاور مد مرکزی: اختلاف کمتر از 0.0002 نانومتر است که با هیچ طیف سنجی قابل تفکیک نیست درنتیجه طیف را پیوسته مشاهده می کنیم.
تعداد مدهای تشدیدی در بازه طول موجی 700 تا 900 نانومتر
درون رزوناتور با طول 2 متر
اختلاف بسامد مدهای مجاور.
این مقدار دقیقا مساوی تکرار پالس لیزر یعنی عکس فاصله زمانی بین پالسها (زمان یک رفت و برگشت کامل درون رزناتور) است.

## Slide 9
Ti-sapp
L=2 m
اختلاف بسامد مدهای مجاور
تکرار پالس 75 مگا هرتز
فاصله بین پالسها 13.3 نانوثانیه
پهنای طیف 1013×9.375 هرتز، 200 نانومتر
تعداد مدهای تشدید شده 1250000
طول پالس حدود 10 فمتوثانیه (متناسب با عکس پهنای طیف)
هرگاه تمام مدها همفاز باشد حاصل برهمنهی آنها دارای چنین شدتی خواهد شد که نشان دهنده خروجی پالسی می باشد
فاصله بین پالسها
طول پالس
طول رزوناتور تعیین کننده فاصله بسامدی مدها، تکرار پالس لیزر، فاصله زمانی بین پالسها و تعداد کل مدهای تشدید شده است.

## Slide 10
Mode-locking قفل شدگی مدها
تمام امواج هم دامنه و همفاز فرض شده اند:
فرض کنیم که امواج دارای فاصله بسامدی یکسان هستند:
فاصله بین پالسهای متوالی
طول پالس

## Slide 12
Second Harmonic of Nd-YAG Laser
5 W – CW Laser
Kerr Lens Mode-Locked Ti-Sapphire femto-laser

## Slide 13
femto-Oscillator
femto-Amplifier
43 nm
112 nm

## Slide 14
قرار است انرژی پالس 150000 بار تقویت گردد. اگر طول پالس ثابت بماند شدت نیز 150000بار افزایش یافته و باعث آسب دیدن کریستال خواهد شد.
برای جلوگیری از آسیب اپتیک بکار رفته در امپلیفایر طول پالسهای خروجی از اسیلاتور را قبل از ارسال به قسمت امپلیفار افزایش می دهند. این کار با انتشار باریکه لیزر از درون یک قطعه شیشه ای به طول چند سانتی متر انجام می گیرد. پالسهای خروجی از استرچر چیرپ شده هستند یعنی طیف تابش تابع زمان است. طول موجهای بلندتر در ابتدای پالس و طول موجهای کوتاهتر در انتهای پالس مشاهده می شوند.
Fourier transformed
fs pulses
Chirped ps pulses
Chirped amplified Pulses
Fourier transformed
and amplified fs pulses
Chirped pulse Amplification
Chirped pulse
t
I

## Slide 16
Concave Mirror
Concave Mirror
Pump Beam
532 nm
Ti-sapp
Crystal
Retro reflector
Mirror
Pockels cell
Second Harmonic
Nd-YAG Laser
10 W, 250 ns, 1kHz
Amplifying Section
قلب قسمت امپلیفایر یک کریستال Ti-sapphire به ابعاد حدود است. این کریستال در یک محفظه خلا و بر روی یک خنک کننده پلتیر قرار دارد. کریستال توسط یک لیزر پالسی با تکرار پالس یک کیلو هرتز، طول پالس حدود 250 نانوثانیه، انرژی پالس 10 میلی ژول و طول موج 532 نانومتر پمپ می شود.
پالسهای لیزر اسیلاتور 9 بار از درون این کریستال عبور کرده و تقویت می گردد

## Slide 17
Concave Mirror
Concave Mirror
Pump Beam
Crystal
Retro reflector
Mirror
Pockels cell
3
2
1
4
4
3
2
1
1st to 4th pass
Seed Beam

## Slide 18
قطار موج تابش ورودی به امپلیفایر
تکرار پالس 73.85 مگا هرتز
زمان جدایی پالسها 13.54 نانوثانیه
قطار موج پس از چهار بار عبور از درون کریستال
پوش این سیگنال شکل پالس لیزر پمپ 250 نانوثانیه را نشان می دهد.

## Slide 19
Concave Mirror
Concave Mirror
Pump Beam
Crystal
Retro reflector
Mirror
6
8
7
5
6
8
5
7
Pockels cell
Polarizer
5th to 8th pass

## Slide 20
Compressor
Concave Mirror
Concave Mirror
Pump Beam
Crystal
9
8
9th pass

## Slide 21
Compressing Section
1st Prism pair
2nd Prism pair
Mirror
سیستم فشرده ساز از دو جفت منشور از شیشه SF11 تشکیل شده است. در این شیشه تغییرات ضریب شکست بر حسب طول موج زیاد است. چیدمان به گونه ای است که پس از پاشیده شدن باریکه لیزری در اولین منشور راه اپتیکی برای مولفه قرمز نسبت به مولفه آبی بیشتر است در نتیجه در رفت و برگشت زمان بیشتری صرف می کند و همزمان با مولفه آبی می شود.

## Slide 22
Compressing the pulse using prism pair
تابش پیکوثانیه

## Slide 23
Compressing the pulse using prism pair
fs Pulses